## Slide 1
04
머신러닝 대리모델 구축
한계 및 차월 계획 — 데이터 보강 필요성
80점으로는 부족한 근거
근거 | 2차 균일도 | 다른 응답
① 예측 정확도 (교차검증 R²) | 0.893 | 0.956 ~ 1.000
② 예측 불확실성 (2σ ÷ 응답 변동폭) | 43% | 10 ~ 30%
③ 불확실성 큰 영역 비율 | 설계공간 17% | 0 ~ 2%
④ 교호작용 비율 | 19% | 3 ~ 13%
⑤ 8차원 공간에 80점 — 데이터가 성김
새 설계에서 가장 가까운 해석점까지 거리가 보통 각 변수 범위의 약 절반
→ 변수끼리 얽혀 복잡하게 변하는 응답(2차 균일도)일수록 점이 더 필요
차월 계획 — 적응 샘플링
균일하게 더 뽑으면
이미 정확한 영역까지 해석 → 해석 시간 낭비
적응 샘플링
GPR 불확실성(σ)이 가장 큰 지점만 골라 해석 추가 → 모델 갱신 → 반복
이후
다목적 최적화 — 보강된 대리모델 위에서 파레토 최적해 탐색
최적안 재해석으로 예측 검증
실제 사업 AI 열해석 자동화 적용 가능성 검토
2차 균일도가 가장 부족
정확도 최저 · 불확실성 최대 · 교호작용 최대
원인은 데이터 밀도
8차원에 80점 → 복잡한 응답을 다 담지 못함
필요한 곳만 보강
불확실성 큰 지점에 해석 추가 (적응 샘플링)
Notes: 80점으로 만든 모델은 대부분 응답에서 정확하지만, 2차 균일도는 교차검증 R²가 0.893으로 가장 낮고, 예측 불확실성도 응답 변동폭의 43%로 가장 큽니다. 설계공간의 17%는 불확실성이 변동폭의 절반을 넘습니다. 2차 균일도는 변수끼리 얽힌 효과가 19%로 가장 커서 복잡하게 변하는데, 8차원 공간에 80점이면 새 설계에서 가장 가까운 해석점이 보통 범위의 절반쯤 떨어져 있어 이런 변화를 다 담지 못합니다. 그래서 차월에는 균일하게 점을 더 뽑는 대신, GPR 불확실성이 큰 지점만 골라 해석을 추가하는 적응 샘플링으로 모델을 보강합니다.