## Slide 1
학습조직
형상 생성부터
설계최적화까지
AI 기반 형상·해석 자동화 연계 설계최적화
수냉식 냉각판 유로·방열핀 설계 사례
1개월차 | AI 에이전트 활용방안 및 DOE 결과
소속 / 성명 / 발표일자
Notes: 1개월차 산출물 발표. 해석 자동화 파이프라인 구축과 DOE 데이터 확보까지가 이번 달 범위이며, 대리모델 학습은 차월 주제임을 먼저 밝힌다.

## Slide 2
목 차
01
AI 에이전트 기반 개발환경 구축
1. 망분리 환경에서의 AI 에이전트 활용 체계
2. 저장소 기반 개발환경 구성
3. 내부망 실행 구조
02
설계변수 정의 및 설계공간 설정
1. 형상 및 유동 경로
2. 설계변수 9종 / 고정 2종
3. 방열핀 배치 및 가공 제약
03
실험계획법 기반 자동해석 수행 및 데이터 확보
1. 자동해석 코드 구성
2. 형상 자동 빌드 및 중량 산출 (SolidWorks)
3. 해석 모델 자동 구성 및 결과 추출 (Icepak)
4. DOE 기법 및 무인 자동 해석 루프
5. DOE 데이터 확보 현황
부록 A-1 Icepak 해석 모델 GUI 설정 절차
Notes: 01은 망분리 환경에서 AI를 어떻게 활용했는지, 02는 무엇을 설계변수로 두었는지, 03은 자동해석을 통해 실제로 확보한 데이터를 다룬다.

## Slide 3
01
AI 에이전트 기반 개발환경 구축
망분리 환경에서의 AI 에이전트 활용 체계
제약 조건
구분 | 현황
내부망 | 보안 정책상 외부 AI 직접 접속 불가
반출 제한 | CAD·해석 모델 및 원본 결과는 반출 불가
필요 사항 | 내부 자산을 내보내지 않고 개발하는 방법
→ 외부에서 만드는 것은 '코드'이고, 형상과 해석은 내부망에서만 수행
활용 구조
외부 (개발)
내부망
AI 에이전트
저장소
(코드 · 문서)
CAD · 해석 실행
코드 · 문서 반입
개발자가 결과를 확인하고 요구사항만 정리해 전달
형상·해석 모델과 원본 결과는 경계를 넘지 않음
맥락(Context) 구축 방법
저장소 구성 | 담는 내용
설계 로직 문서 | 설계변수 구성 · 제약조건 · 처리 절차
작업 규칙 문서 | 임의 수정 금지 등 협업 규칙
코드 | 형상·해석 자동화 모듈
인터페이스 규약 | 결과 파일 형식, API 호출 규약
코드 작성에 필요한 범위로 한정 — 매 세션 저장소를 읽어 이전 맥락을 그대로 이어받음
운영 방식
항목 | 내용
버전 관리 | 코드·문서 변경을 버전별 분기로 이력화
변경 이력 | 코드 수정 이력이 곧 설계 결정 이력
반입 범위 | 코드·문서만 내부망으로 반입
코드 검증 | 수식 검산 · 전수 검증 · 통합 테스트
내부 자산을 반출하지 않고 AI 협업 체계 구축
Notes: 보안 정책상 CAD·해석 모델과 원본 결과는 외부로 나갈 수 없다. 따라서 외부에서는 코드와 문서만 작성하고, 형상 생성과 해석은 전적으로 내부망에서 수행한다. 실행 결과는 개발자가 확인한 뒤 필요한 요구사항만 정리해 전달하는 방식으로 운영했다.

## Slide 4
01
AI 에이전트 기반 개발환경 구축
저장소 기반 개발환경 구성
①
AI 에이전트 — 작업 브랜치 연결
① 화면 캡처 삽입 영역
(프레임에 맞춰 캡처 이미지로 교체)
②
저장소 — 버전별 브랜치로 저장
② 화면 캡처 삽입 영역
(프레임에 맞춰 캡처 이미지로 교체)
저장
세션 시작 시 저장소의 지정 브랜치를 연결
→ 이전 작업 맥락을 그대로 이어받아 코드 작성
작성된 코드·문서가 해당 브랜치에 반영
→ 형상·변수 구성 변경이 버전별로 축적
작업 단위 = 브랜치
형상·변수 구성이 바뀔 때마다 분기하여 관리
맥락 유지
세션이 바뀌어도 저장소를 읽어 이어서 작업
이력 = 근거
커밋 메시지가 곧 설계 변경 사유로 남음
※ 화면 내 설계 세부값은 마스킹 처리
Notes: 왼쪽은 AI 에이전트에서 작업 브랜치를 연결하는 화면, 오른쪽은 그 결과가 저장소에 버전별 브랜치로 쌓이는 화면이다. 세션이 바뀌어도 저장소를 읽어 이전 맥락을 이어받기 때문에 같은 설명을 반복할 필요가 없고, 커밋 메시지가 설계 변경 사유로 남아 이력 추적이 가능하다. 화면에 보이는 설계 세부값은 마스킹 처리했다.

## Slide 5
01
AI 에이전트 기반 개발환경 구축
내부망 실행 구조 — 시스템 아키텍처
작성된 코드가 CAD·해석 프로그램을 직접 제어 — 전 과정이 코드로 연결됨
구성 계층
1
개발 환경
코드 편집 · 디버깅 · 인터프리터 설정
2
실행 환경
Python 기반 API 라이브러리로 명령 전달
3
CAD
형상 파라미터 갱신 · 리빌드 · STEP 내보내기
4
해석
해석 모델 구성 · 솔버 실행 · 결과 추출
망분리 정책상
외부망 ↔ 내부망 코드 이전은 수동 수행
프로그램 간 연동
CAD와 해석 프로그램을 코드 한 곳에서 제어
수작업 개입 제거
형상 수정·해석 실행·결과 정리를 무인 반복
재사용 가능 구조
설계변수 정의만 교체하면 타 과제 적용 가능
Notes: 지난 차수에서 구축한 해석 자동화 환경의 시스템 아키텍처다. 개발 환경에서 작성한 Python 코드가 API를 통해 CAD와 해석 프로그램을 직접 제어하며, 형상 생성부터 결과 추출까지 전 과정이 코드로 연결된다. 코드 이전은 망분리 정책에 따라 수동으로 수행한다.

## Slide 6
02
설계변수 정의 및 설계공간 설정
형상 및 유동 경로 · 설계변수 선정
형상 및 유동 경로
입 구
▼
하단 유로 — 1차 통과
▼
분 기
▼
전원공급모듈
상단 유로 — 2차 통과
▼
합류 → 출구
총 유량 4 LPM 고정 / 발열채널 9개 (채널당 40 W)
분기 구조 — 한쪽 경로가 유량을 많이 가져가면 반대쪽은 필연적으로 감소
변수 간 상호작용이 커 개별 튜닝으로는 최적점 탐색이 어려움
설계변수 — 자유 9종
설계변수 | 범위
input_thick / input_angle | 13 ~ 25 mm / 90 ~ 150°
power_input_thick | 3 ~ 20 mm
mid_thick / mid_angle | 10 ~ 25 mm / 90 ~ 140°
mid_input_thick | 10 ~ 25 mm
output_thick | 13 ~ 35 mm
fin_thick (방열핀 두께) | 1.5 ~ 3.0 mm
fin_count (방열핀 개수) | 10 ~ 21 개 (정수)
고정 파라미터 2종
변수 | 값 | 고정 근거
power_output_thick | 25 mm | 사전 분석 결과 트레이드오프 없음
fin_height | 8.0 mm | 우회공간 제거 (메싱 안정성 확보)
9차원 설계공간 → 전수탐색 불가능
Notes: 변수를 늘리기만 한 것이 아니라, 근거를 갖고 2개를 고정해 탐색 예산을 방열핀 쪽으로 재배분했다는 점을 강조.

## Slide 7
02
설계변수 정의 및 설계공간 설정
방열핀 배치 및 가공 제약 · 평가 항목
방열핀 등간격 배치
t
g
L = N·t + (N+1)·g
g = ( L − N·t ) / ( N+1 ) L = 86.5 mm (핀뱅크 길이)
폐합조건 하나로 벽↔핀 / 핀↔핀 / 핀↔벽 간격이 자동으로 동일
갭은 설계변수가 아닌 종속 계산값 — CAD 수식으로 자체 산출
가공 제약 : 갭 ≥ 2.5 mm (밀링 가공 한계 · 메시 확보)
두께·개수 조합의 약 70%만 유효 — 두 변수가 독립이 아닌 유효영역 형성
평가 항목 정의
구분 | 항목
목적함수 | 차압 (압력강하)
 | 채널 온도편차
 | 최고온도
 | 유량 균일도
제약조건 | 전원모듈 분기 유량비
 | 총 중량
본 단계 범위
측정 · 기록 대상 항목의 정의까지 수행
유량 균일도의 구체적 지표화 방식은 대리모델 구축 단계에서 확정 예정
Notes: 핀 두께와 개수는 독립 변수처럼 보이지만 가공 제약 때문에 서로 묶인다. 이 점이 DOE 실험점 생성 방식에 영향을 준다.

## Slide 8
03
실험계획법 기반 자동해석 수행 및 데이터 확보
자동해석 코드 구성
모듈 구성 및 실행 흐름
main.py 루프 제어 — 실험점마다 아래 4단계를 순서대로 호출, 실패 시 기록 후 다음 점
90회 반복
1
실험점 생성
OLHD.py · fins.py
설계변수 정의 · 실험점 생성
갭 가공 제약 반영
설계값
2
형상 빌드
Solidworks.py
전역변수 갱신 → 리빌드
질량 · 부피 취득
STEP
3
해석
icepak.py
해석 모델 구성 → 해석
결과 추출
CSV
4
결과 저장
result_parser.py
차압 · 온도 · 유량 · 중량 산출
결과 누적 저장
초기 실험점 90개
COM API
SolidWorks
PyAEDT
Ansys Icepak
결과 데이터셋 (CSV 누적)
paths.py 작업폴더 · 모델 파일 · 결과 파일 경로를 한 곳에서 관리 — 모든 모듈이 참조
프로그램별 모듈 분리
CAD·해석 제어를 독립 모듈로 구성해 서로 영향 없음
단일 출처
설계변수·경로는 한 파일에서만 정의하고 나머지는 참조
실패 격리
한 점이 실패해도 기록 후 다음 점으로 진행
Notes: 자동해석은 7개 파일로 구성된다. main.py가 실험점마다 실험점 생성, 형상 빌드, 해석, 결과 저장 모듈을 순서대로 호출하고, 모듈 사이에는 설계값, STEP 파일, 결과 CSV가 전달된다. SolidWorks는 COM API로, Icepak은 PyAEDT로 제어하며, 경로는 paths.py 한 곳에서 관리한다.

## Slide 9
03
실험계획법 기반 자동해석 수행 및 데이터 확보
형상 자동 빌드 및 중량 산출 — SolidWorks
Equation Manager 기반 형상 빌드
전역변수 갱신
▶
파트·어셈블리 리빌드
▶
STEP 저장
단계 | 처리
변수 갱신 | 수식 목록에서 변수명 → 인덱스 매핑 후 값 치환
정수 변수 | 핀 개수는 정수 문자열로 기입 (선형패턴 개수)
리빌드 | 파트 → 어셈블리 순으로 리빌드 후 저장
질량 특성 | 리빌드 직후 부피·질량 일괄 취득
형상 저장 | 실험점 번호별 STEP 파일로 내보내기
중량 = 알루미늄 질량 + (완전충진 부피 − 알루미늄 부피) × 794 kg/m³
중량 산출
PAO 부피 = 완전충진 형상 부피(상수) − 알루미늄 부피
중 량 = 알루미늄 질량 + PAO 부피 × 794 kg/m³
항목 | 내용
취득 시점 | 리빌드 직후 어셈블리에서 질량 특성 일괄 취득
반환값 해석 | 반환 순서 미문서화 → GUI 패널과 전량 대조해 확정
검산 | 산출값이 수기 계산값과 소수점까지 일치
교차검증 | 해석 측 유체 부피와 대조, 이상 시 로그 경고
변수명 검증
불일치 시 즉시 중단 — 형상 미변경 해석 차단
종속값 CAD 위임
핀 간격은 CAD 수식이 계산 — 이중 계산 방지
질량 특성 검증
미문서화 반환값을 GUI 패널과 대조해 확정
Notes: 설계값을 Equation Manager 전역변수에 써넣고 리빌드한 뒤 질량 특성과 STEP 파일을 얻는 과정이다. 변수명이 어긋나면 즉시 중단해 형상이 바뀌지 않은 채 해석되는 사고를 막았고, 핀 간격처럼 다른 변수에서 결정되는 값은 CAD 수식에 맡겨 두 곳에서 따로 계산하지 않도록 했다.

## Slide 10
03
실험계획법 기반 자동해석 수행 및 데이터 확보
해석 모델 자동 구성 및 결과 추출 — Icepak
자동화 전환 과정
1
GUI 수동 설정
해석 모델을 GUI로 한 번 직접 구성
(프로젝트 생성 ~ 결과 추출 7단계)
▼
2
스크립트 리코더 기록
GUI 조작 과정을 Python 스크립트로 기록
▼
3
AI 에이전트와 코드 정리
기록된 고정값을 설계변수 기반으로 치환하고
재사용 가능한 모듈로 구조화
▼
4
매 회차 자동 반복
형상(STEP)만 바뀌면 동일 절차를 코드가 재현
※ 단계별 GUI 설정은 부록 A-1 참고
GUI 수동 설정 vs 코드 자동 구성
항목 | GUI 수동 | 코드 자동
모델 구성 | 7단계 매회 직접 설정 | 스크립트 1회 실행
형상 변경 시 | 처음부터 재설정 | STEP 교체만으로 재구성
측정면 배치 | 유로마다 수작업 | 핀 개수 따라 자동 계산
설정 일관성 | 작업자·회차별 편차 | 전 회차 동일 조건
측정 항목 및 결과 출력
측정 대상 | 항목 | 개수
발열원 | 최고 · 평균 온도 | 9
팬 통과면 | 차압 | 1
1·2차 통과 유로 | 유량 | 각 핀 개수 + 1
전원모듈 분기 입구 | 유량 | 1
회차별 새 프로젝트
이전 회차 설정 간섭·잠금 파일로 인한 정지 방지
경계면 자동 탐지
형상이 바뀌어도 팬·개구부 면을 좌표로 식별
측정면 동적 생성
핀 개수 변화에 맞춰 유로 전체 측정면 자동 배치
Notes: 해석 모델은 처음에 GUI로 한 번 직접 구성하고, 그 과정을 스크립트 리코더로 기록했다. 기록된 스크립트는 형상 치수가 고정값으로 박혀 있어 그대로는 재사용할 수 없으므로, AI 에이전트와 함께 설계변수 기반 코드로 정리했다. 이후에는 형상 파일만 바뀌면 같은 절차를 코드가 매 회차 재현한다. 단계별 GUI 설정은 부록 A-1에 정리했다.

## Slide 11
03
실험계획법 기반 자동해석 수행 및 데이터 확보
DOE 기법 선정 및 무인 자동 해석 루프
DOE 기법 선정
방식 | 판정
격자 전수탐색 | ✕ 9차원 조합 수 폭증
무작위 샘플링 | ✕ 설계공간 편중 발생
최적라틴방격법 (OLHD) | ○ 적은 점으로 균일 분포
초기 실험점 = 10 × 변수 수 = 90 점
가공 제약 반영 방식
기각 방식
뽑은 뒤 제약 위반이면 폐기 → 후보 30% 낭비 · 층화 붕괴
채택 방식
두께별 허용 개수 범위 안으로 접어 넣어 생성 → 낭비 0 · 층화 유지
자동 해석 루프
1
DOE 실험점 선정
2
CAD 리빌드 · STEP 저장
3
Icepak 해석 수행
4
결과 파싱 · 데이터 누적
▶ 종료 조건까지 자동 반복 — 1회차 약 17분
예외 처리 및 무인 운전
상황 | 처리
형상 미성립 | 이력 기록 후 다음 점 진행, 해당 영역 회피
솔버 비정상 종료 | 자동 재연결 후 동일 실험점 재시도
연속 실패 | 설정 오류로 판단하고 캠페인 중단
CAD · 해석 프로그램 GUI 비활성화로 장기 연속 구동 확보
Notes: 1회 해석에 수십 분이 걸리므로 무인 연속 운전이 전제 조건. 사람이 붙어 있지 않아도 데이터가 쌓이는 구조를 만든 것이 이번 달의 실질적 성과.

## Slide 12
03
실험계획법 기반 자동해석 수행 및 데이터 확보
DOE 데이터 확보 현황 및 차월 계획
90 점
DOE 실험점
2.50 ~ 6.41 mm
유로 갭 범위
1,701 ~ 4,661 Pa
차압 분포
4.90 ~ 5.24 kg
중량 분포
확보 범위 및 데이터 구조
핀 두께 / 개수 | 1.5 ~ 3.0 mm / 10 ~ 21 개 | 최고온도 | 116.8 ~ 122.9 ℃
유로 갭 | 2.500 ~ 6.409 mm (가공 제약 하한까지 도달) | 데이터 구조 | 설계변수 9종 ¦ 갭 ¦ 목적함수 ¦ 제약조건
설계공간 전 영역에 고르게 분포 — 대리모델 학습 입력으로 사용
차 월 계 획
01
확보 데이터 기반 머신러닝 대리모델(GPR) 학습
02
예측값 · 실측값 비교를 통한 정확도 검증
03
설계변수별 민감도 산출 및 지배 변수 식별
Notes: 이번 달은 데이터 생산 설비를 만들고 초기 데이터셋을 확보한 단계. 다음 달부터 이 데이터를 학습시킨다.

## Slide 13
A-1
부록
Icepak 해석 모델 GUI 설정 절차
1
프로젝트 생성
GUI 캡처
새 프로젝트 · 디자인 생성
2
형상 불러오기
GUI 캡처
STEP 불러오기 · 부품 이름·재질 지정
3
유체 영역
GUI 캡처
박스 생성 → 형상 Subtract → 분리
4
경계조건
GUI 캡처
발열원 · 팬(입구) · 개구부(출구)
5
메시
GUI 캡처
유체 영역 로컬 메시 · 글로벌 메시
6
측정면
GUI 캡처
유로 단면 · 분기 입구 측정면 생성
7
해석 · 추출
GUI 캡처
정상상태 해석 → Fields Summary 추출
위 7단계를
스크립트 리코더로 기록
→ 코드화하여
매 회차 자동 수행