## Slide 1
04
머신러닝 대리모델 구축
변수별 민감도 및 교호작용 — Sobol 지수
변수별 민감도 — 총효과 지수 ST (%)
설계변수 | 차압 | 온도편차 | 최고온도 | 1차 균일도 | 2차 균일도 | 분기비 | 중량
입구 유로 두께 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
분기 입구 두께 | 9 | 6 | 19 | 0 | 18 | 60 | 0
중간 유로 두께 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3
중간 입구 두께 | 3 | 3 | 2 | 23 | 4 | 2 | 1
1차 핀 두께 | 19 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 29
1차 핀 개수 | 64 | 37 | 41 | 80 | 0 | 0 | 28
2차 핀 두께 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 24
2차 핀 개수 | 5 | 49 | 39 | 0 | 87 | 31 | 23
ST = 그 변수가 응답 변동에 미치는 전체 영향 (혼자 내는 효과 + 다른 변수와 얽힌 효과) · 색 칸 = 5% 이상 · GPR 모델로 계산
교호작용 비율 — 1 − ΣS1
응답 변동 중 변수끼리 얽혀서 생기는 부분
차압
7%
온도편차
3%
최고온도
4%
1차 균일도
13%
2차 균일도
19%
분기비
4%
중량
7%
예) 2차 균일도 — 분기 입구 두께
혼자 7% → 얽힌 효과 포함 18%
변수를 하나씩 조정해서는 최적점을 찾기 어려움
핀 개수가 성능을 좌우
1차 핀 → 차압 · 1차 균일도 / 2차 핀 → 2차 균일도
균일도는 교호작용이 큼
1차 13% · 2차 19% → 변수 조합까지 함께 봐야 함
차월 — 적응 샘플링
80점으로는 데이터 부족 → 불확실성 큰 영역에 해석 추가
Notes: GPR 모델로 Sobol 지수를 계산해 변수별 민감도를 봤습니다. 왼쪽 표는 총효과 지수로, 변수가 혼자 내는 효과와 다른 변수와 얽혀서 내는 효과를 합친 전체 영향입니다. 1차 핀 개수는 차압·최고온도·1차 균일도를, 2차 핀 개수는 온도편차·2차 균일도를 좌우합니다. 오른쪽은 교호작용 비율로, 온도나 분기비는 대부분 변수 하나씩의 효과로 설명되지만 균일도는 13~19%가 변수끼리 얽혀서 생깁니다. 이런 복잡한 영역은 80점으로는 아직 데이터가 부족해서, 차월에는 불확실성이 큰 영역에 해석을 추가하는 적응 샘플링을 진행합니다.